## Slide 1: 常用玻璃仪器的洗涤 及溶液的配制

## Slide 2
实验目的：
  1. 了解常用仪器的主要用途、使用方法及常用仪器的洗涤方法
  2. 学习电子天平和电子分析天平的使用方法，初步了解722分光光度计的使用方法
  3. 学习溶液配制的一般方法

## Slide 3
玻璃仪器洗涤的一般步骤：
  ①自来水冲洗
  ②毛刷刷洗
  ③洗涤剂清洗
  ④自来水冲洗
  ⑤蒸馏水淌洗

## Slide 4
玻璃仪器洗净标准：
  将仪器倒置30s，仪器透明，不挂水珠

## Slide 5
溶液的配制：
  ①一般溶液配制——可用托盘天平或粗略电子天平称量，量筒定容
  ②准确浓度溶液配制——用分析天平称量，容量瓶定容

## Slide 6
溶液配制的一般步骤：
  ①计算
  ②称量
  ③溶解(稀释)定容
  ④装瓶

## Slide 7
实验步骤：
1. 常用玻璃仪器的洗涤
  ①清点仪器
  ②洗涤配制溶液所需的玻璃仪器

## Slide 8
2. 溶液的配制
  ①配制100mL0.1mol·L-1NaCl溶液
  计算所需NaCl固体的质量(MNaCl=58.5g·mol-1)
  在电子天平上称取0.59gNaCl置于150mL烧杯中，用量筒取100mLH2O，加入盛NaCl的烧杯中，搅拌使NaCl完全溶解。

## Slide 9
  ②配制100mL准确浓度为0.1000mol·L-1左右的H2C2O4溶液
  计算所需乙二酸晶体（H2C2O4·2H2O）的质量（ =126.07g·mol-1）

## Slide 12
  在电子分析天平上准确称取H2C2O4·2H2O 1.2607±0.0500g，即1.2107～1.3107g之间，加H2O溶解后，完全转移至100mL容量瓶中，加H2O至刻度，摇匀。
  则所配溶液的准确浓度为

## Slide 13
  ③配制50mL2.00μg▪mL-1磺基水杨酸铁溶液
  用刻度吸管吸取4.00mL Fe3+标准液，注入50mL容量瓶中，再分别加入显色剂和缓冲液各2.00mL，加蒸馏水稀释至刻度，显色10min，测吸光度A。

## Slide 15
使用方法
  ①预热仪器 打开电源开关，使仪器预热20分钟。
  ②选定波长 根据实验要求，转动波长手轮，调至所需要的单色波长。

## Slide 16
  ③调节T=0% 按动“功能”键，切换测试模式。在T模式时， 将遮光体置入样品架，并拉动样品架拉杆使遮光体进入光路。按动“调0%T”键，使显示屏显示为“00.0”。

## Slide 17
  ④调节T=100% 将参比样品置入样品架，并拉动样品架拉杆使其进入光路，按动“调节100%T”键，使显示屏显示为“100.0”。

## Slide 18
  ⑤吸光度的测定 按动“功能”键，将测试模式切换为A模式。将待测样品置入样品架，并拉动样品架拉杆使其进入光路。显示屏显示的数值即为待测样品的吸光度A。